Załącznik nr 2 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, montażem oraz dostarczeniem instrukcji stanowiskowej

i jej wdrożeniem dla Domu Studenta nr 2 UMB:

Część nr 5: Zabudowa meblowa dwóch kuchni – 1 kpl.

| WARUNKI OGÓLNE, WYMAGANIA TECHNICZNE, JAKOŚCIOWE I FUNKCJONALNE WYPOSAŻENIA MEBLOWEGO |
| --- |
|  | Wszystkie oferowane meble i wyposażenie - nowe (rok produkcji 2020), nieuszkodzone, niebędące uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw, wykonane profesjonalnie, z zachowaniem wysokiej jakości, estetyki i trwałości wykonania, dostarczone kompletne i w całości, po zamontowaniu gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych. Wszystkie użyte materiały do wykonania mebli muszą być dopuszczone do obrotu na terytorium RP, posiadać wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, oraz spełniać wszelkie wymagane przez przepisy prawa wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa. |
|  | Meble wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej dwustronnie laminowanej o strukturze antyrefleksyjnej wg DIN68765 o gęstości 650-690 kg/m3 zgodnie z normą PN-EN14322 w klasie higieniczności E1. Wymagany pionowy lub poziomy układ słojów z zachowaniem rysunku dekoru płyty laminowanej. |
|  | Zastosowanie przy wykonaniu określonego zestawu (czy kompletu) mebli odpowiednich materiałów, które zapewnią: - dobór kolorystyczny całości, - symetrie rysunku drewna na elementach w danym komplecie, - powtarzalność rysunku drewna w 1 komplecie np. para drzwi. |
|  | Do połączeń korpusów mebli zastosować złącza mimośrodowe metalowe z niklowaną częścią zaciskową fi 15 oraz metalowo-tworzywową częścią rozprężną (chyba że w szczegółowej specyfikacji asortymentowej podano inaczej). |
|  | Otwory widoczne po montażu mebli, łby śrub i wkrętów maskowane zaślepkami PCV w kolorze płyty meblowej (Zamawiający wyklucza użycie zaślepek samoprzylepnych). |
|  | Wszystkie wąskie krawędzie zabezpieczyć obrzeżem ABS o grubości 1 mm i 2 mm (chyba że w szczegółowej specyfikacji asortymentowej podano inaczej) bez żadnych wyrwań i nierówności. Krawędzie obrzeża muszą być zaokrąglone promieniem R1 i R2 w taki sposób, by uzyskać idealny i gładki promień. Obrzeże ABS musi wiernie odzwierciedlać kolor i strukturę dekoru płyty laminowanej. |
|  | Wszystkie drzwi osadzone na samo domykających zawiasach stalowych typu: blum lub hafele, z powłoką galwanizowaną, ze zintegrowanym mechanizmem cichego domyku, zapewniające regulację we wszystkich płaszczyznach, o kącie rozwarcia min. 110 stopni testowane na min. 40.000 cykli otwarcie – zamknięcie, gwarantujące długotrwały i bezawaryjny okres użytkowania. Prowadnik przykręcany na euro-wkręty. Drzwi szaf montowane na zawiasach typu puszkowego w ilości 3 sztuk na skrzydło. |
|  | Półki w szafach i szafkach z możliwością regulacji wysokości, mocowane systemem zapadkowym, uniemożliwiającym ich przypadkowe wysunięcie. Odległość między półkami zgodna z międzynarodowym standardem OH (327 mm). |
|  | W meblach zastosować uchwyty aluminiowe 2 – punktowe o rozstawie 128 mm (do wyboru przez Użytkownika). |
|  | Przy produkcji i montażu mebli Wykonawca uwzględni istniejące wypusty oświetleniowe oraz gniazda elektryczne ścienne tak by ich nie zastawiać lub nie zakryć meblami, co uniemożliwi podłączenie oświetleniowego osprzętu elektrycznego (szczegóły do ustalenia z Użytkownikiem). Wykonawca uwzględni montaż przelotek plastikowych lub dokładne (na wymiar gniazd elektrycznych) wycięcie odpowiednich otworów w meblach (otwory wyposażone w ramki kryjące) w celu dostępu do zestawów gniazd elektrycznych i na okablowanie. |
|  | Mocowanie nadstawek oraz szafek wiszących do ścian wykonane w sposób pewny i bezpieczny, uniemożliwiający zerwanie się obciążonych szafek z zawieszek w trakcie użytkowania. Do ścian z suchego tynku Wykonawca zastosuje dodatkowe wzmocnienia zawieszanych szafek, lub inne rozwiązania techniczne gwarantujące bezpieczną eksploatację mocowanych mebli. |
|  | Przy montażu końcowym wszystkie meble wypoziomowane oraz tam gdzie jest to konieczne zabezpieczone przed przesunięciami (poszczególne elementy skręcone lub przytwierdzone do ścian). Meble zarysowane przy cięciu płyt, o wyszczerbionych krawędziach (obrzeżach) lub uszkodzone, oraz o wymiarach innych mniejszych lub większych niż ustalone z Zamawiającym, nie będą przyjęte i podlegają natychmiastowej wymianie. |
|  | UWAGA: Wszystkie wymiary są orientacyjne i należy je zmierzyć z natury w celu dopasowania wyposażenia meblowego do pomieszczeń oraz istniejących mebli. Wymagana wizja lokalna. |
| SZCZEGÓŁOWY OPIS WYPOSAŻENIA MEBLOWEGO |
| Lp. | Wyposażenie meblowe | Wymiary (szer. x gł. x wys.) [cm] | Ilość |
| I | Kuchnie na piętrze 4 i 5: korpus, wieniec dolny, drzwi i półki szaf i szafek wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18 mm, wieniec górny o grubości 28 mm, dekor do wyboru przez Użytkownika; tylne ścianki wykonane z płyty HDF o grubości min. 3,2 mm, wklejane fabrycznie na całej długości w rowek frezowany w bokach i wieńcach; szafy i szafki klejone fabrycznie, krawędzie korpusów zabezpieczone okleiną ABS o grubości 1 mm, wieńca i fronty o grubości 2 mm; drzwi osadzone na samodomykających zawiasach ze zintegrowanym mechanizmem cichego domyku; szafy zamykane zamkiem centralnym z kluczem metalowym nie łamanym. |
| 1 | Szafa gospodarcza: dwudrzwiowa, górna część: 2 półki, 3 przestrzenie; dolna część: 1 półka, 2 przestrzenie; na nogach 10 x 4 x 4 cm lub o profilu okrągłym, matowe alu. | 45 x 50 x 210 | 12 x2 |
| 2 | Blat na nogach ze zlewem i baterią: blat (bez łączeń - w jednym kawałku): postforming grubości min. 28 mm, kolor do wyboru przez Użytkownika; nogi o śr. ok. 60 mm, matowe alu z regulacją wysokości; zlew 1,5-komorowy z ociekaczem ze stali nierdzewnej, wykończenie len, wpuszczany w blat, gr. blachy min. 0,7 mm, otwór przelewowy, odwracalny, z syfonem; podłączenie do istniejącej instalacji kan.; bateria typu oras saga 3933f wraz z obrotową wylewką i aeratorem, jednouchwytowa; podłączenie baterii wężykami do istniejącej instalacji; z przodu maskownica o wys. 35 cm z płyty melaminowanej o grubości 18 mm, ustawienie pod blatem i podłączenie zmywarki posiadanej przez użytkownika. | 275 x 60 x 87 | 1 x2 |
| 3 | Szafka otwarta z blatem: blat: postforming grubości min. 28 mm, zakończony po bokach listwami alu, kolor do wyboru przez Użytkownika; 1 półka, 2 przestrzenie; nóżki matowe alu z regulacją wysokości. | 20 x 60 x 87 | 1 x2 |
| 4 | Półka z relingami: wzmocniona od spodu i po bokach listwą z płyty, 3 relingi z haczykami pod półką; zamocowanie relingów na ścianie. | 275 x 20 x 3,6 | 1 x2 |
| 5 | Szafka otwarta z blatem: blat: postforming grubości min. 28 mm, zakończony po bokach listwami alu, kolor do wyboru przez Użytkownika; 1 półka, 2 przestrzenie; nóżki matowe alu z regulacją wysokości. | 30 x 60 x 87 | 1 x2 |
| 6 | Blat na nogach ze zlewem i baterią: blat (bez łączeń - w jednym kawałku): postforming grubości min. 28 mm, kolor do wyboru przez Użytkownika; nogi o śr. ok. 60 mm, matowe alu z regulacją wysokości; zlew 1,5-komorowy z ociekaczem ze stali nierdzewnej, wykończenie len, wpuszczany w blat, gr. blachy min. 0,7 mm, otwór przelewowy, odwracalny, z syfonem; podłączenie do istniejącej instalacji kan.; bateria typu oras saga 3933f wraz z obrotową wylewką i aeratorem, jednouchwytowa; podłączenie baterii wężykami do istniejącej instalacji; z przodu maskownica o wys. 35 cm z płyty melaminowanej o grubości 18 mm, ustawienie pod blatem i podłączenie zmywarki posiadanej przez użytkownika. | 135 x 60 x 87 | 1 x2 |
| 7 | Półka z relingami: wzmocniona od spodu i po bokach listwą z płyty, 1 reling z haczykami pod półką; zamocowanie relingu na ścianie. | 135 x 20 x 3,6 | 1 x2 |
| 8 | Stolik 80: blat z płyty melaminowanej o grubości min. 28 mm, krawędź zabezpieczona okleiną ABS o gr. 2 mm; nogi o śr. ok. 60 mm, matowe alu. | 120 x 80 x 76 | 2 x2 |
| 9 | Stolik 60: blat z płyty melaminowanej o grubości min. 28 mm, krawędź zabezpieczona okleiną ABS o gr. 2 mm; nogi o śr. ok. 60 mm, matowe alu. | 120 x 60 x 76 | 2 x2 |
| 10 | Krzesło studenckie: na stelażu metalowym chromowanym, tapicerowane siedzisko i oparcie materiałem typu kaiman w kolorze jasnym zielonym (do ostatecznej akceptacji przez Użytkownika), łatwozmywalnym i przepuszczającym powietrze; wysoka odporność na ścieranie: 100.000 cykli, gramatura 420 g/m2; atest trudnozapalności, odporność barwy na światło, odporność barwy na tarcie. (zdjęcie i rysunek poglądowe) | wymiary zgodne z rysunkiem z tolerancją 5% | 10 x2 |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
|  | Dołączone do dostawy: karty gwarancyjne elementów wyposażenia, atesty higieniczne zastosowanych materiałów, certyfikat CE/deklaracja zgodności z polskimi normami. |
|  | Gwarancja na przedmiot zamówienia: meble min. 24 miesiące. Czas przestoju (naprawy) powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas trwania tej naprawy. Wszystkie koszty związane z wykonywaniem gwarancji, o której mowa powyżej (w tym koszty części zamiennych oraz praca i dojazd zespołu serwisowego w okresie gwarancyjnym) obciążają Wykonawcę. |
|  | Dostępność części zamiennych wyposażenia przez okres minimum 5 lat. |
|  | Czas rozpoczęcia naprawy przedmiotu zamówienia przez serwis gwarancyjny maksimum w ciągu 3 dni roboczych od potwierdzonego zgłoszenia usterki (soboty, niedziele i dni świąteczne ustawowo wolne od pracy nie są dniami roboczymi). |
|  | Termin usunięcia wad przedmiotu zamówienia w ciągu 3 dni roboczych liczonych od dnia przystąpienia do naprawy. W przypadku konieczności wymiany elementu lub całego mebla termin będzie uzgadniany każdorazowo. |
|  | Dostarczony sprzęt oraz materiały użyte do wykonania elementów wyposażenia dopuszczone do obrotu na terytorium RP, posiadające wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełniające wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa użytkowania. Dostawca zobowiązuje się przedstawić na każde żądanie wszystkie w/w dokumenty. |
|  | Zamawiający zastrzega sobie prawo (w trakcie realizacji zamówienia) wprowadzenia nieznacznych korekt (w bezpośrednim porozumieniu z Wykonawcą) dotyczących wymiarów dostarczanego mebla, jeżeli wyniknie to z konieczności dopasowania wymiaru mebla do pomieszczenia. |
|  | Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z produkcją i montażem dostarczanego wyposażenia oraz koszty jego modyfikacji (w razie konieczności dopasowania mebla do pomieszczenia). |
|  | Wszystkie szczegóły dotyczące wyposażenia nie określone w opisie przedmiotu zamówienia lub w razie wątpliwości co do ich interpretacji np. ilość szafek: otwieranych, bezdrzwiowych oraz z szufladami itp. muszą być uzgodnione w formie pisemnej z Użytkownikiem w trakcie wizji lokalnej. |
|  | Wszystkie dostarczone meble oraz elementy wyposażenia kompletne, fabrycznie nowe, niebędące uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw, wykonane profesjonalnie, z zachowaniem wysokiej jakości, estetyki i trwałości wykonania, po zmontowaniu gotowe do bezpiecznego użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych. |
|  | Do Wykonawcy należy uprzątnięcie (zabranie ze sobą) opakowań i innych materiałów (palet, kartonów, folii itp. po dostarczonych meblach) z pomieszczenia do którego dostarczono meble oraz z wszystkich innych pomieszczeń, w których znajdują się powyższe opakowania i materiały. W/w pomieszczenia Wykonawca zobowiązany jest posprzątać i pozostawić czyste. |
|  | Meble/elementy wyposażenia zarysowane, niewłaściwie pomalowane lub uszkodzone, oraz o wymiarach innych niż wymagane lub ustalone z Użytkownikiem, nie będą przyjęte i podlegają niezwłocznej wymianie. |
|  | Wszelkie uszkodzenia mienia Zamawiającego powstałe w wyniku wykonania czynności związanych z dostawą i montażem przedmiotu zamówienia Wykonawca usunie we własnym zakresie i na własny koszt. |
|  | Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z podłączaniem elementów wyposażenia do istniejących instalacji i/lub koszty modyfikacji tych instalacji. Wykonawca ponosi też koszty ewentualnych robót budowlanych, związanych z dostosowaniem np. stropu lub ścian w pomieszczeniu w którym zostanie zainstalowane urządzenie. |
|  | W przypadku zmiany terminu wykonania robót budowlanych w siedzibie Użytkownika, przewiduje się konieczność przesunięcia terminu wykonania umowy z przyczyn leżących po stronie Kupującego. |

Oświadczam, że zaoferowane przeze mnie wyposażenie całkowicie spełnia wszystkie wymagane parametry i warunki oraz wymagania techniczne i jakościowe z powyższej tabeli, oraz  wszystkie pozostałe wymagania techniczne, jakościowe i funkcjonalne wymienione w pozostałych załącznikach oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

...............………….........………...…………

(podpisy i pieczątki upełnomocnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) firmy Wykonawcy) *)

Załącznik nr 4 do SIWZ

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU

Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, montażem oraz dostarczeniem instrukcji stanowiskowej

i jej wdrożeniem dla Domu Studenta nr 2 UMB:

Część nr 5: Zabudowa meblowa dwóch kuchni – 1 kpl.

| Lp. | Warunki gwarancji i serwisu | Warunki oferowane *) | Skala ocen w punktach | Ocena w punktach |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Okres gwarancji na dostarczone wyposażenie (wymagany nie krótszy niż 24 miesiące): 24 miesiące – 10 punktów, 36 miesięcy – 20 punktów, 48 miesięcy i więcej – 40 punktów. |  | 10/20/40 |  |

Nazwa, adres, nr tel., e-mail serwisu gwarancyjnego) *) ____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

...............………….........………...…………

(podpisy i pieczątki upełnomocnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) firmy Wykonawcy) *)

*) Wypełnia Wykonawca

Załącznik nr 5 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY

Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, montażem oraz dostarczeniem instrukcji stanowiskowej

i jej wdrożeniem dla Domu Studenta nr 2 UMB:

Część nr 5: Zabudowa meblowa dwóch kuchni – 1 kpl.

| L.p. | Nazwa wyposażenia | Ilość | Opis oferowanego wyposażenia (nazwa, typ lub model lub symbol katalogowy, producent) *) | Cena jednostkowa brutto PLN *) | Wartość brutto PLN *) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szafa gospodarcza | 24 |  |  |  |
| 2 | Blat na nogach ze zlewem i baterią | 2 |  |  |  |
| 3 | Szafka otwarta z blatem | 2 |  |  |  |
| 4 | Półka z relingami | 2 |  |  |  |
| 5 | Szafka otwarta z blatem | 2 |  |  |  |
| 6 | Blat na nogach ze zlewem i baterią | 2 |  |  |  |
| 7 | Półka z relingami | 2 |  |  |  |
| 8 | Stolik 80 | 4 |  |  |  |
| 9 | Stolik 60 | 4 |  |  |  |
| 10 | Krzesło studenckie | 20 |  |  |  |
| SUMA: |  |

*) Wypełnia Wykonawca                                                                                                                                             ...............………….........………...…………

(podpisy i pieczątki upełnomocnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) firmy Wykonawcy) *)