# MODYFIKACJA NR 1       Załącznik nr 2 do siwz

CZĘŚĆ NR 1

WYMAGANIA TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNE, JAKOŚCIOWE I FUNKCJONALNE,

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWA

ZWIĄZANE Z WYKONANIEM ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE DOSTAWY WRAZ Z TRANSPORTEM, ROZŁADUNKIEM, WNIESIENIEM, ZAMONTOWANIEM, DOSTARCZENIEM INSTRUKCJI STANOWISKOWEJ I JEJ WDROŻENIEM, SERWISOWANIEM I GWARANCJĄ WYPOSAŻENIA MEBLOWEGO DO POMIESZCZEŃ NA PODDASZU DOMU STUDENTA NR 1 DZIAŁU SPRAW STUDENCKICH UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W BIAŁYMSTOKU

|  | WYMAGANIA TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNE, JAKOŚCIOWE I FUNKCJONALNE |
| --- | --- |
|  | Wszystkie oferowane meble i wyposażenie nowe, rok produkcji 2020, nieuszkodzone, niebędące uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw, wykonane profesjonalnie, z zachowaniem wysokiej jakości, estetyki i trwałości wykonania, dostarczone kompletne i w całości, po zamontowaniu gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych. Wszystkie użyte materiały do wykonania mebli muszą być dopuszczone do obrotu na terytorium RP, posiadać wszelkie wymagane przez przepisy prawa aktualne świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności oraz spełniać wszelkie wymagane przez przepisy prawa wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa. |
|  | KOLORYSTYKA MEBLI I WYPOSAŻENIA Zastosowanie przy wykonaniu określonego zestawu (czy kompletu) mebli odpowiednich materiałów, które zapewnią: dobór kolorystyczny całości, symetrie rysunku drewna na elementach w danym komplecie, powtarzalność rysunku drewna w komplecie np. para drzwi. Struktura powierzchni i kolorystyka płyt, blatów, oklein, akcesorii meblowych do ustalenia z Użytkownikiem po podpisaniu umowy z Zamawiającym na podstawie przedstawionych wzorników, z możliwością wyboru dowolnego koloru. |
|  | OKLEINA Wszystkie krawędzie mebli zabezpieczyć obrzeżem PCV o grubości 2 mm bez żadnych wyrwań i nierówności. Klejone klejem poliuretanowym lub klejem na bazie Eva (octanu etylenowo-winylowego) lub równoważnym. Krawędzie obrzeża muszą być zaokrąglone w taki sposób, by uzyskać idealny i gładki promień. |
|  | ZAMKI Montaż zamków wykonany w sposób profesjonalny (poprawne zamykanie skrzydeł drzwiowych, z poprawną likwidacją luzów i szczelin, z pionowaniem i poziomowaniem skrzydeł drzwiowych). Zamki kompletne wraz z niezbędnymi wszystkimi akcesoriami potrzebnymi do likwidacji luzów i właściwego zamykania skrzydeł drzwiowych. |
|  | PÓŁKI Wszystkie półki oklejone na całym obwodzie. Półki w meblach z możliwością regulacji wysokości, mocowane systemem zapadkowym, uniemożliwiającym ich przypadkowe wysunięcie. |
|  | REGULATORY, STOPKI / NÓŻKI DO: BIUREK, SZAF, SZAFEK Regulatory/stopki o wzmocnionej obciążalności, wysokości 15 ÷ 20 mm i średnicy min. 30 mm, z regulacją wysokości (od wewnątrz komór) w zakresie do min. 15 mm. W korpusach biurek zastosować regulatory wysokości w formie profilu lub stopki metalowej lub stopki tworzywowej o podwyższonej wytrzymałości, o średnicy i o wymiarach dopasowanych do grubości płyty korpusu, z regulacją wysokości min. 15 mm (kolorystyka zgodna z linią kolorystyki mebli i akcesoriów meblowych do ustalenia z Użytkownikiem po podpisaniu umowy z Zamawiającym). Regulatory i stopki mebli posiadają elementy zapobiegające zarysowaniom powierzchni podłogi. |
|  | MONTAŻ MEBLI Przy montażu końcowym wszystkie meble wypoziomowane oraz zabezpieczone przed przesunięciami i wywróceniem. Poszczególne elementy szaf oraz szafy skręcone między sobą. Przy produkcji i montażu mebli Wykonawca uwzględni istniejące: włączniki, wypusty oświetleniowe oraz gniazda elektryczne ścienne tak by ich nie zastawiać lub nie zakryć meblami, co uniemożliwi korzystanie z nich lub podłączenie osprzętu elektrycznego. Do Wykonawcy należy uprzątnięcie (zabranie ze sobą) opakowań i innych materiałów (palet, kartonów, folii itp. po dostarczonym wyposażeniu) z pomieszczeń do których dostarczono wyposażenie oraz z pomieszczeń, w których znajdują się powyższe opakowania i materiały Wykonawcy. W/w pomieszczenia Wykonawca zobowiązany jest posprzątać i pozostawić czyste. Zamontowane wyposażenie meblowe musi być gotowe do użytkowania, pozbawione śladów montażu i prac stolarskich związanych z wierceniem, cięciem płyt meblowych itp. Meble: zarysowane przy cięciu płyt, o wyszczerbionych krawędziach (obrzeżach), uszkodzone, brudne, zatłuszczone, zakurzone lub na powierzchni których znajdują się resztki kleju, itp. oraz o wymiarach innych niż ustalone z Zamawiającym - nie będą przyjęte i będą uważane przez Zamawiającego jako meble niegotowe do użytkowania (co skutkuje niemożliwością podpisania protokołu odbioru). Wszelkie uszkodzenia mienia Zamawiającego w wyposażanym budynku, powstałe z winy Wykonawcy podczas wykonania czynności związanych z dostawą i montażem wyposażenia meblowego Wykonawca usunie we własnym zakresie i na własny koszt. |
|  | Przed przystąpieniem do realizacji (po podpisaniu umowy z Zamawiającym): Wykonawca dokona wizji lokalnej wyposażanego obiektu sprawdzając wymiary pomieszczenia oraz dokona szczegółowych uzgodnień z Użytkownikiem w zakresie wykonania i wymiarów mebli oraz w razie potrzeby doradzi najlepsze wykonanie oraz wprowadzi konstruktywne poprawki. Termin przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca ustali wspólnie z Użytkownikiem i z pracownikiem Działu Zaopatrzenia UMB. Wszystkie ustalenia z wizji lokalnej będą potwierdzone podpisanym protokołem uzgodnieniowym (zaakceptowanym przez Użytkownika i pracownika Działu Zaopatrzenia UMB), a wszelkie późniejsze (ewentualne) zmiany ustaleń wykonania mebli wymagają formy pisemnej. |
|  | Ustalenia z Bezpośrednim Użytkownikiem po podpisaniu umowy z Zamawiającym. Wykonawca uzgodni z Bezpośrednim Użytkownikiem między innymi: Ostateczne wymiary mebli. Strukturę powierzchni i kolorystykę płyt, blatów oklein, akcesoriów meblowych, na podstawie dostarczonych próbek i wzorów. Rodzaj i kolorystyka regulatorów wysokości (profile lub stopki metalowe lub stopki tworzywowe) do: biurek,szafek i szaf. Ilość mebli, które należy połączyć (skręcić) ze sobą na stałe oraz przymocować do ścian. Miejsce montażu półek na klawiaturę oraz ostateczną ilość i miejsce montażu przelotek w blatach po ustawieniu mebli w pomieszczeniu. Wszystkie szczegóły wykonania dostarczanego wyposażenia nieokreślone w opisie przedmiotu zamówienia lub w razie wątpliwości co do ich interpretacji przez Zamawiającego lub Wykonawcę. W trakcie szczegółowych uzgodnień z Bezpośrednim Użytkownikiem Wykonawca przedstawi między innymi: , Wzorniki kolorów płyt, blatów. Próbki profili, nóżki/stopki, Próbki akcesoriów meblowych (zawiasy, prowadnice, zamki, uchwyty itp.) Materiały katalogowe wyposażenia meblowego, pozwalające Użytkownikowi wspólnie z Wykonawcą dokonać ostatecznego właściwego wyboru w zakresie kolorystyki, kształtów, wymiarów i rodzaju wyposażenia |
|  | WIZUALIZACJE, RYSUNKI, OPISY MEBLI. W folderze „Wizualizacje, rysunki, opisy techniczne mebli” przedstawione są wizualizacje rysunki oraz opisy techniczne mebli. |
|  | Przed dostawą, Wykonawca przedstawi harmonogram dostaw i montażu wszystkich mebli, z uwzględnieniem wymagań Użytkownika. |
|  | SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWA WYPOSAŻENIA MEBLOWEGO | SYMBOL |

|  | STOLIKI KAWOWE | S1, S2 |
| --- | --- | --- |
| Stolik kawowy Blaty stolików wykonane z surowej płyty wiórowej gęstości porównywalnej do laminowanej np. Egger H3991 ST10 Buk Country naturalny lub równoważnej , 2x18 mm =36 mm pokryte laminatem (HPL) gr. 0,8 mm w kolorze np. Egger H3991 ST10 Buk Country naturalny lub równoważnej, oklejone obrzeżem ABS gr. 2 mm w kolorze dostosowanym do laminatu, klejone klejem poliuretanowym lub klejem na bazie Eva (octanu etylenowo-winylowego) lub równoważnym. Kierunek usłojenia zgodnie z wizualizacjami Konstrukcja stolika stalowa spawana, malowana proszkowo w kolorze czarnym. Wymiar profilu metalowego - 20x20 mm. Ślizgacze mocowane do konstrukcji stalowej, zapobiegające zarysowaniom podłogi podczas przesuwania stolika. |

|  | Stoliki mobilne | S3 |
| --- | --- | --- |
| Stolik mobilny Blaty stolików wykonane z surowej płyty wiórowej gęstości porównywalnej do laminowanej np. Egger H3991 ST10 Buk Country naturalny , 2x18 mm = 36 mm pokryte laminatem (HPL) gr. 0,8 mm w kolorze np. Egger H3991 ST10 Buk Country naturalny lub równoważnej, oklejone obrzeżem ABS gr. 2 mm w kolorze dostosowanym do laminatu, klejone klejem poliuretanowym lub klejem na bazie Eva (octanu etylenowo-winylowego) lub równoważnym. Kierunek usłojenia zgodnie z wizualizacjami Konstrukcja stolika stalowa spawana, malowana proszkowo w kolorze czarnym. Wymiar profilu metalowego - 20x20 mm. Gumowe kółka czarne, bezśladowe, odporne na ścieranie średnica ok. 50 mm |

|  | SZAFKA RTV | RTV |
| --- | --- | --- |
| Szafka RTV Szafka zawieszana na ścianie, finalna wysokość i końcowe umiejscowienie na ścianie dostosowane do istniejących gniazd elektrycznych, dostęp do gniazd zapewniony poprzez otwory w plecach HDF szafki, otwory z zabezpieczonymi krawędziami po wycięciu otworów Wszystkie elementy korpusowe, fronty wykonane z płyty laminowanej wiórowej np. Egger U960 ST9 Onyx szary lub równoważnej oklejone obrzeżem ABS gr. 2 mm w kolorze płyty, klejone klejem poliuretanowym lub klejem na bazie Eva (octanu etylenowo-winylowego) lub równoważnym. Plecy z płyty HDF w kolorze białym Wszystkie elementy wykonane z pojedynczej płyty bazowej gr. 18 mm Półki wewnątrz z regulacją wysokości Fronty zamykane na zamek patentowy z kluczem łamanym, w komplecie 2 klucze Fronty otwierane za pomocą siłowników barkowych np. DROP DOWN KRABY Italiana Ferrameta Uchwyty dwupunktowe w kolorze patynowany nikiel mat szczotkowany, o rozstawie 160 mm, np. Gamet UU19 Połączenia korpusów za pomocą złączy mimośrodowych i kołków drewnianych, otwory i łby śrub i wkrętów maskowane zaślepkami PCV w kolorze płyty meblowej Przelotki w kolorze jak najbardziej zbliżonym do płyty meblowej, ilość i lokalizacja do uzgodnienia z Użytkownikiem UWAGA: Wymiary sprawdzić w naturze! Ze względu na konieczność dostosowania mebli do istniejących elementów wykończenia pomieszczenia, końcowe wymiary mebli mogą się nieznacznie zmienić. |

|  | SZAFA | SZ1 |
| --- | --- | --- |
| Szafa: Szafę ustawić, wypoziomować i wykonać odpowiednie podcięcia w bokach pogrubianych, szafa ma w miarę możliwości przylegać do ściany, w razie potrzeby przymocować do ściany, celem zapobiegnięcia upadku szafy Część szafy głębokości ok. 560 mm, część szafy głębokości 410 mm ze względu na uskok w ścianie, szafę dostosować do uskoku z możliwością wykorzystania wnętrza szafy, w miarę możliwości, w jak największej części Dostęp do gniazd elektrycznych zapewniony poprzez otwory w plecach HDF szafy, otwory z zabezpieczonymi krawędziami po wycięciu otworów, każdy otwór przeprowadzający ewentualne kable przez korpus mebla należy wykonać otwornicą o średnicy umożliwiającej przeprowadzanie wtyczki elektrycznej oraz zabezpieczyć otwór przed zniszczeniem poprzez wklejenie przelotki w kolorze zbliżonym do koloru płyty, z której wykonany będzie mebel Kolorystyka zgodna z projektem, kierunek usłojenia zgodnie z wizualizacjami Wszystkie elementy korpusowe i cokoły wykonane z płyty laminowanej wiórowej np. Egger H3991 ST10 Buk Country naturalny lub równoważnej oklejone obrzeżem ABS gr. 2mm w kolorze płyty, klejone klejem poliuretanowym lub klejem na bazie Eva (octanu etylenowo-winylowego) lub równoważnym. Fronty wykonane z płyty laminowanej wiórowej np. Egger U960 ST9 Onyx szary lub równoważnej oklejone obrzeżem ABS gr. 2 mm w kolorze płyty, klejone klejem poliuretanowym lub klejem na bazie Eva (octanu etylenowo-winylowego) lub równoważnym. Plecy mebli z płyty HDF w kolorze białym Pogrubione elementy wykonane z płyty drewnopodobnej 2x18 = 36 mm grubości, reszta elementów wykonana z pojedynczej płyty 18 mm Szafa wyposażona w możliwość poziomowania śrubami regulacyjnymi/nóżkami z pozycji dolnej półki Półki w szafie w odległości między sobą około 310 mm - przestrzenie na segregatory Fronty zamykane na zamek patentowy z kluczem łamanym, w komplecie 2 klucze Zawiasy clip top o kącie otwierania 110 stopni z mechanizmem cichego domyku, zintegrowane w puszce o wytrzymałości min. 80 000 cykli Uchwyty dwupunktowe w kolorze patynowany nikiel mat szczotkowany, o rozstawie 160 mm, np. Gamet UU19 Połączenia korpusów za pomocą złączy mimośrodowych i kołków drewnianych, otwory i łby śrub i wkrętów maskowane zaślepkami PCV w kolorze płyty meblowej Cokoły i elementy przyległe do podłogi z dystansem od parkietu ok 5 mm Półki z regulacją wysokości. UWAGA: Wymiary sprawdzić w naturze! Ze względu na listwy przypodłogowe oraz konieczność dostosowania mebli do istniejących elementów wykończenia pomieszczenia, końcowe wymiary mebli mogą się nieznacznie zmienić. |

|  | SZAFA | SZ2 |
| --- | --- | --- |
| Szafa: Szafę ustawić, wypoziomować i wykonać odpowiednie podcięcia w bokach pogrubianych, szafa ma w miarę możliwości przylegać do ściany, w razie potrzeby przymocować do ściany, celem zapobiegnięcia upadku szafy Dostęp do gniazd elektrycznych zapewniony poprzez otwory w boku szafy, otwory z zabezpieczonymi krawędziami po wycięciu otworów, każdy otwór przeprowadzający ewentualne kable przez korpus mebla należy wykonać otwornicą o średnicy umożliwiającej przeprowadzanie wtyczki elektrycznej oraz zabezpieczyć otwór przed zniszczeniem poprzez wklejenie przelotki w kolorze zbliżonym do koloru płyty, z której wykonany będzie mebel Kolorystyka zgodna z projektem, kierunek usłojenia zgodnie z wizualizacjami Wszystkie elementy korpusowe i cokoły wykonane z płyty laminowanej wiórowej np. Egger H3991 ST10 Buk Country naturalny lub równoważnej oklejone obrzeżem ABS gr. 2 mm w kolorze płyty, klejone klejem poliuretanowym lub klejem na bazie Eva (octanu etylenowo-winylowego) lub równoważnym. Fronty wykonane z płyty laminowanej wiórowej np. Egger U960 ST9 Onyx szary lub równoważnej oklejone obrzeżem ABS gr. 2 mm w kolorze płyty, klejone klejem poliuretanowym lub klejem na bazie Eva (octanu etylenowo-winylowego) lub równoważnym. Plecy mebli z płyty HDF w kolorze białym Pogrubione elementy wykonane z płyty drewnopodobnej 2x18 = 36 mm grubości Reszta elementów wykonana z pojedynczej płyty 18 mm Szafa wyposażona w możliwość poziomowania śrubami regulacyjnymi/nóżkami z pozycji dolnej półki Szuflady z płyty na prowadnicach kulkowych montowanych po bokach szuflady z dociągiem, cichym domykiem, pełnym wysuwem, opcją wypięcia jednocześnie z blokadą niekontrolowanego wypięcia , wysokość szuflady wykorzystująca max wysokości frontu, trwałość min. 50 000 cykli, obciążenie min. 15 kg Fronty zamykane na zamek patentowy z kluczem łamanym, w komplecie 2 klucze, szuflady zamykane na zamek centralny Zawiasy clip top o kącie otwierania 110 stopni z mechanizmem cichego domyku, zintegrowane w puszce o wytrzymałości min. 80 000 cykli Uchwyty dwupunktowe w kolorze patynowany nikiel mat szczotkowany, o rozstawie 160 mm, np. Gamet UU19 Połączenia korpusów za pomocą złączy mimośrodowych i kołków drewnianych, otwory i łby śrub i wkrętów maskowane zaślepkami PCV w kolorze płyty meblowej Cokoły i elementy przyległe do podłogi z dystansem od parkietu ok 5 mm Półki z regulacją wysokości. UWAGA: Wymiary sprawdzić w naturze! Ze względu na listwy przypodłogowe oraz konieczność dostosowania mebli do istniejących elementów wykończenia pomieszczenia, końcowe wymiary mebli mogą się nieznacznie zmienić |

|  | Biurko | B |
| --- | --- | --- |
| Biurko: Ilość i umiejscowienie przelotek/przepustów kabli do ustalenia z Użytkownikiem w trakcie montażu mebli w pomieszczeniu. Na blacie min. 1 przelotka, w kolorze dostosowanym do koloru płyty drewnopodobnej, Należy podczas montażu mebli przeprowadzić wszelkie kable przedłużaczy itp. przez mebel, mocując w odpowiednich miejscach kręgosłupami do kabli oraz prowadnicami podłogowymi, mocowaniami bezpośrednio do biurka Każdy otwór przeprowadzający kable przez korpus mebla należy wykonać otwornicą o średnicy umożliwiającej przeprowadzanie wtyczki elektrycznej oraz zabezpieczyć otwór przed zniszczeniem poprzez wklejenie przelotki w kolorze zbliżonym do koloru płyty, z której wykonany będzie mebel Kolorystyka zgodna z projektem, kierunek usłojenia zgodnie z wizualizacjami Wszystkie elementy korpusowe i cokoły wykonane z płyty laminowanej wiórowej np. Egger H3991 ST10 Buk Country naturalny lub równoważnej oklejone obrzeżem ABS gr. 2 mm w kolorze płyty, klejone klejem poliuretanowym lub klejem na bazie Eva (octanu etylenowo-winylowego) lub równoważnym. Fronty wykonane z płyty laminowanej wiórowej np. Egger U960 ST9 Onyx szary lub równoważnej oklejone obrzeżem ABS gr. 2 mm w kolorze płyty, klejone klejem poliuretanowym lub klejem na bazie Eva (octanu etylenowo-winylowego) lub równoważnym. Blat wykonany z surowej płyty wiórowej gęstości porównywalnej do bazowej laminowanej, 2x18mm=36 mm pokryty laminatem (HPL) gr. 0,8 mm w kolorze płyty drewnopodobnej, oklejony obrzeżem ABS gr. 2 mm w kolorze laminaty (HPL), klejone klejem poliuretanowym lub klejem na bazie Eva (octanu etylenowo-winylowego) lub równoważnym. Boki pogrubione wykonane z płyty bazowej 2x18 = 36 mm Reszta elementów wykonana z pojedynczej płyty bazowej 18 mm zamek centralny w szufladach z kluczem łamanym, w komplecie 2 klucze Uchwyty dwupunktowe w kolorze patynowany nikiel mat szczotkowany, o rozstawie 160 mm, np. Gamet UU19 Biurko wyposażone w możliwość poziomowania śrubami regulacyjnymi/nóżkami Szuflady z płyty na prowadnicach kulkowych montowanych po bokach szuflady z dociągiem, cichym domykiem, pełnym wysuwem, opcją wypięcia jednocześnie z blokadą niekontrolowanego wypięcia , wysokość szuflady wykorzystująca max wysokości frontu, trwałość min. 50 000 cykli, obciążenie min. 15 kg Połączenia korpusów za pomocą złączy mimośrodowych i kołków drewnianych, otwory i łby śrub i wkrętów maskowane zaślepkami PCV w kolorze płyty meblowej Cokoły i elementy przyległe do podłogi z dystansem od parkietu około 5 mm. UWAGA: Wymiary sprawdzić w naturze! Ze względu na listwy przypodłogowe oraz konieczność dostosowania mebli do istniejących elementów wykończenia pomieszczenia, końcowe wymiary mebli mogą się nieznacznie zmienić. |

|  | WITRYNKA NA PUCHARY, MEDALE | W |
| --- | --- | --- |
| Witrynka na puchary, medale: Witrynkę ustawić, wypoziomować i wykonać odpowiednie podcięcia w bokach pogrubianych, szafa ma w miarę możliwości przylegać do ściany, w razie potrzeby przymocować do ściany, celem zapobiegnięcia upadku witryny Dostęp do gniazd elektrycznych zapewniony poprzez otwory w plecach HDF szafy, otwory z zabezpieczonymi krawędziami po wycięciu otworów, każdy otwór przeprowadzający ewentualne kable przez korpus mebla należy wykonać otwornicą o średnicy umożliwiającej przeprowadzanie wtyczki elektrycznej oraz zabezpieczyć otwór przed zniszczeniem poprzez wklejenie przelotki w kolorze zbliżonym do koloru płyty, z której wykonany będzie mebel Kolorystyka zgodna z projektem, kierunek usłojenia zgodnie z wizualizacjami Wszystkie elementy korpusowe i cokoły wykonane z płyty laminowanej wiórowej np. Egger H3991 ST10 Buk Country naturalny lub równoważnej oklejone obrzeżem ABS gr. 2 mm w kolorze płyty, klejone klejem poliuretanowym lub klejem na bazie Eva (octanu etylenowo-winylowego) lub równoważnym. Fronty wykonane ze szkła przezroczystego osadzonego na ramkach aluminiowych z krawędziowymi aluminiowymi uchwytami dedykowanymi ramce Plecy mebli z płyty drewnopodobnej gr. 18 mm Pogrubione elementy wykonane z płyty drewnopodobnej 2x18 = 36 mm grubości Reszta elementów wykonana z pojedynczej płyty 18 mm Szafa wyposażona w możliwość poziomowania śrubami regulacyjnymi/nóżkami z pozycji dolnej półki Półki szklane w witrynce, ilość i lokalizacja do uzgodnienia z Użytkownikiem ze względu na różne rozmiary pucharów Mocowanie medali do ustalenia z użytkownikiem, ilość i rozmieszczenie nagród – mocowania do pleców za pomocą ozdobnych wkrętów/gwoździ Fronty zamykane na zamek patentowy z kluczem łamanym, w komplecie 2 klucze Zawiasy clip top o kącie otwierania 110 stopni z mechanizmem cichego domyku, zintegrowane w puszce o wytrzymałości min. 80 000 cykli Połączenia korpusów za pomocą złączy mimośrodowych i kołków drewnianych, otwory i łby śrub i wkrętów maskowane zaślepkami PCV w kolorze płyty meblowej Cokoły i elementy przyległe do podłogi z dystansem od parkietu ok 5 mm Półki z regulacją wysokości UWAGA: Wymiary sprawdzić w naturze! Ze względu na listwy przypodłogowe oraz konieczność dostosowania mebli do istniejących elementów wykończenia pomieszczenia, końcowe wymiary mebli mogą się nieznacznie zmienić. |

|  | STÓŁ DO PRACY/KONFERENCYJNY | S4 |
| --- | --- | --- |
| Stół do pracy/konferencyjny: Kolorystyka zgodna z projektem Konstrukcja stołu (nogi) wykonana z drewna pokrytego laminatem (HPL) gr. 0,8 mm w kolorze np. Egger H3991 ST10 Buk Country naturalny lub równoważnej Blat wykonany z surowej płyty wiórowej gęstości porównywalnej do bazowej laminowanej, 18mm pokryty laminatem (HPL) gr. 0,8 mm w kolorze płyty drewnopodobnej, oklejony obrzeżem ABS gr. 2 mm w kolorze laminaty (HPL), klejone klejem poliuretanowym lub klejem na bazie Eva (octanu etylenowo-winylowego) lub równoważnym. Element dystansowy grubości 10 mm wykonany z płyty wiórowej gęstości porównywalnej do bazowej, oklejony obrzeżem ABS gr. 2 mm w kolorze np. Egger U960 ST9 Onyx szary lub równoważnej., klejone klejem poliuretanowym lub klejem na bazie Eva (octanu etylenowo-winylowego) lub równoważnym. |

|  | SZAFKA NA DOKUMENTY | SZ3 |
| --- | --- | --- |
| Szafka na dokumenty: Szafę ustawić, wypoziomować i wykonać odpowiednie podcięcia w bokach pogrubianych, szafa ma w miarę możliwości przylegać do ściany, w razie potrzeby przymocować do ściany, celem zapobiegnięcia upadku szafy Ewentualny dostęp do gniazd elektrycznych (w zależności od ustawienia mebla) zapewniony poprzez otwory w plecach HDF szafy, otwory z zabezpieczonymi krawędziami po wycięciu otworów, każdy otwór przeprowadzający ewentualne kable przez korpus mebla należy wykonać otwornicą o średnicy umożliwiającej przeprowadzanie wtyczki elektrycznej oraz zabezpieczyć otwór przed zniszczeniem poprzez wklejenie przelotki w kolorze zbliżonym do koloru płyty, z której wykonany będzie mebel Kolorystyka zgodna z projektem, kierunek usłojenia zgodnie z wizualizacjami Wszystkie elementy korpusowe i cokoły wykonane z płyty laminowanej wiórowej np. Egger H3991 ST10 Buk Country naturalny lub równoważnej oklejone obrzeżem ABS gr. 2 mm w kolorze płyty, klejone klejem poliuretanowym lub klejem na bazie Eva (octanu etylenowo-winylowego) lub równoważnym. Fronty wykonane z płyty laminowanej wiórowej np. Egger U960 ST9 Onyx szary lub równoważnej oklejone obrzeżem ABS gr. 2 mm w kolorze płyty, klejone klejem poliuretanowym lub klejem na bazie Eva (octanu etylenowo-winylowego) lub równoważnym. Plecy mebli z płyty HDF w kolorze białym Pogrubione elementy wykonane z płyty drewnopodobnej 2x18 = 36 mm grubości Reszta elementów wykonana z pojedynczej płyty 18 mm Szafa wyposażona w możliwość poziomowania śrubami regulacyjnymi/nóżkami z pozycji dolnej półki Fronty zamykane na zamek patentowy z kluczem łamanym, w komplecie 2 klucze Zawiasy clip top o kącie otwierania 110 stopni z mechanizmem cichego domyku, zintegrowane w puszce o wytrzymałości min. 80 000 cykli Uchwyty dwupunktowe w kolorze patynowany nikiel mat szczotkowany, o rozstawie 160 mm, np. Gamet UU19 Połączenia korpusów za pomocą złączy mimośrodowych i kołków drewnianych, otwory i łby śrub i wkrętów maskowane zaślepkami PCV w kolorze płyty meblowej Cokoły i elementy przyległe do podłogi z dystansem od parkietu ok 5 mm Półki z regulacją wysokości. UWAGA: Wymiary sprawdzić w naturze! Ze względu na listwy przypodłogowe oraz konieczność dostosowania mebli do istniejących elementów wykończenia pomieszczenia, końcowe wymiary mebli mogą się nieznacznie zmienić. |

|  | SZAFKA NA DOKUMENTY | SZ4 |
| --- | --- | --- |
| Szafka na dokumenty: Szafkę ustawić, wypoziomować i wykonać odpowiednie podcięcia w bokach pogrubianych, szafa ma w miarę możliwości przylegać do ściany, w razie potrzeby przymocować do ściany, celem zapobiegnięcia upadku szafki Ewentualny dostęp do gniazd elektrycznych (w zależności od ustawienia mebla) zapewniony poprzez otwory w plecach HDF szafy, otwory z zabezpieczonymi krawędziami po wycięciu otworów, każdy otwór przeprowadzający ewentualne kable przez korpus mebla należy wykonać otwornicą o średnicy umożliwiającej przeprowadzanie wtyczki elektrycznej oraz zabezpieczyć otwór przed zniszczeniem poprzez wklejenie przelotki w kolorze zbliżonym do koloru płyty, z której wykonany będzie mebel Kolorystyka zgodna z projektem, kierunek usłojenia zgodnie z wizualizacjami Wszystkie elementy korpusowe i cokoły wykonane z płyty laminowanej wiórowej np. Egger H3991 ST10 Buk Country naturalny lub równoważnej oklejone obrzeżem ABS gr. 2 mm w kolorze płyty, klejone klejem poliuretanowym lub klejem na bazie Eva (octanu etylenowo-winylowego) lub równoważnym. Fronty wykonane z płyty laminowanej wiórowej np. Egger U960 ST9 Onyx szary lub równoważnej oklejone obrzeżem ABS gr. 2 mm w kolorze płyty, klejone klejem poliuretanowym lub klejem na bazie Eva (octanu etylenowo-winylowego) lub równoważnym. Blat wykonany z surowej płyty wiórowej gęstości porównywalnej do bazowej laminowanej, 18mm pokryty laminatem (HPL) gr. 0,8 mm w kolorze płyty drewnopodobnej, oklejony obrzeżem ABS gr. 2 mm w kolorze laminaty (HPL), klejone klejem poliuretanowym lub klejem na bazie Eva (octanu etylenowo-winylowego) lub równoważnym. Plecy mebli z płyty HDF w kolorze białym Pogrubione elementy wykonane z płyty drewnopodobnej 2x18 = 36 mm grubości Reszta elementów wykonana z pojedynczej płyty 18 mm Szafa wyposażona w możliwość poziomowania śrubami regulacyjnymi/nóżkami z pozycji dolnej półki Fronty zamykane na zamek patentowy z kluczem łamanym, w komplecie 2 klucze Zawiasy clip top o kącie otwierania 110 stopni z mechanizmem cichego domyku, zintegrowane w puszce o wytrzymałości min. 80 000 cykli Uchwyty dwupunktowe w kolorze patynowany nikiel mat szczotkowany, o rozstawie 160 mm, np. Gamet UU19 Połączenia korpusów za pomocą złączy mimośrodowych i kołków drewnianych, otwory i łby śrub i wkrętów maskowane zaślepkami PCV w kolorze płyty meblowej Cokoły i elementy przyległe do podłogi z dystansem od parkietu ok 5 mm Półki z regulacją wysokości UWAGA: Wymiary sprawdzić w naturze! Ze względu na listwy przypodłogowe oraz konieczność dostosowania mebli do istniejących elementów wykończenia pomieszczenia, końcowe wymiary mebli mogą się nieznacznie zmienić. |

|  | ANEKS KUCHENNY | ANEKS |
| --- | --- | --- |
| Aneks kuchenny: Zabudowę aneksu ustawić, wypoziomować i wykonać odpowiednie podcięcia w bokach pogrubianych, zabudowa ma w miarę możliwości przylegać do ściany Dostęp do gniazd elektrycznych zapewniony poprzez otwory w boku szafy, otwory z zabezpieczonymi krawędziami po wycięciu otworów, każdy otwór przeprowadzający ewentualne kable przez korpus mebla należy wykonać otwornicą o średnicy umożliwiającej przeprowadzanie wtyczki elektrycznej oraz zabezpieczyć otwór przed zniszczeniem poprzez wklejenie przelotki w kolorze zbliżonym do koloru płyty, z której wykonany będzie mebel Kolorystyka zgodna z projektem, kierunek usłojenia zgodnie z wizualizacjami Wszystkie elementy korpusowe i cokoły wykonane z płyty laminowanej wiórowej np. Egger H3991 ST10 Buk Country naturalny lub równoważnej oklejone obrzeżem ABS gr. 2 mm w kolorze płyty, klejone klejem poliuretanowym lub klejem na bazie Eva (octanu etylenowo-winylowego) lub równoważnym. Fronty wykonane z płyty laminowanej wiórowej np. Egger U960 ST9 Onyx szary lub równoważnej oklejone obrzeżem ABS gr. 2mm w kolorze płyty, klejone klejem poliuretanowym lub klejem na bazie Eva (octanu etylenowo-winylowego) lub równoważnym. Blat wykonany z surowej płyty wiórowej gęstości porównywalnej do bazowej laminowanej, 2x18mm=36 mm pokryty laminatem (HPL) gr. 0,8 mm w kolorze płyty drewnopodobnej, oklejony obrzeżem ABS gr. 2 mm w kolorze laminaty (HPL), klejone klejem poliuretanowym lub klejem na bazie Eva (octanu etylenowo-winylowego) lub równoważnym. Plecy szafek dolnych z płyty HDF w kolorze białym, szafek wiszących – płyta laminowana wiórowa drewnopodobna 18 mm Pogrubione elementy wykonane z płyty drewnopodobnej 2x18 = 36 mm grubości. Reszta elementów wykonana z pojedynczej płyty 18 mm Zabudowa wyposażona w możliwość poziomowania nóżkami za cokołem Szuflady z płyty na prowadnicach kulkowych montowanych po bokach szuflady z dociągiem, cichym domykiem, pełnym wysuwem, opcją wypięcia jednocześnie z blokadą niekontrolowanego wypięcia , wysokość szuflady wykorzystująca max wysokości frontu, trwałość min. 50 000 cykli, obciążenie min. 15 kg Zawiasy clip top o kącie otwierania 110 stopni z mechanizmem cichego domyku, zintegrowane w puszce o wytrzymałości min. 80 000 cykli Uchwyty dwupunktowe w kolorze patynowany nikiel mat szczotkowany, o rozstawie 160 mm, np. Gamet UU19 Połączenia korpusów za pomocą złączy mimośrodowych i kołków drewnianych, otwory i łby śrub i wkrętów maskowane zaślepkami PCV w kolorze płyty meblowej Cokoły i elementy przyległe do podłogi z dystansem od parkietu ok 5 mm Półki z regulacją wysokości Fronty szafek wiszących – ramka z płyty laminowanej wiórowej np. Egger U960 ST9 Onyx szary lub równoważnej oklejone obrzeżem ABS gr. 2 mm w kolorze płyty, klejone klejem poliuretanowym lub klejem na bazie Eva (octanu etylenowo-winylowego) lub równoważnym, ze szkłem przezroczystym, otwierane za pomocą siłowników, np. HK-XS blum lub równoważnych Szafka otwarta głębsza od pozostałych wiszących – głębokość dostosowana do kuchenki mikrofalowej używanej przez Użytkowników, przeprowadzenie kabla do gniazda za pomocą przelotek i mocowania kabla do korpusu szafki podczas montażu zabudowy W szafce dolnej z lewej strony – chłodziarka/lodówka do zabudowy. W komplecie zlewozmywak typu sirius sid 610 lub równoważny, o minimalnych parametrach: Jednokomorowy, bez ociekacza, nakładany na blat Fabrycznie wykonany jeden otwór Wymiary: zlewozmywaka (szer. x gł.): 560 x 530 mm (± 1 cm), komory: 490 x 370 cm głębokośc komory x 200 mm, (± 1 cm), Wykonanie Tectonite, kolor Onyx Zawór mimośrodowy z sitkiem 3,5 cala W komplecie ze zlewozmywakiem bateria zlewozmywakowa typu sirius side 827 lub równoważna, o minimalnych parametrach: Stojąca, jednodźwigniowa. Materiał korpusu - chrom, fragranit, kolor chrom - onyx Głowica ceramiczna, wyciągana wylewka, perlator Wymiary: wysokość korpusu min. 340 mm, wysokość wylewki min. 310 mm, zasięg wylewki min. 210 mm. Wyposażona w elastyczne wężyki podłączeniowe. UWAGA: Wymiary sprawdzić w naturze! Ze względu na listwy przypodłogowe oraz konieczność dostosowania mebli do istniejących elementów wykończenia pomieszczenia, końcowe wymiary mebli mogą się nieznacznie zmienić. |

|  | SZAFA | SZ5 |
| --- | --- | --- |
| Szafa: Szafę ustawić, wypoziomować i wykonać odpowiednie podcięcia w bokach pogrubianych, szafa ma w miarę możliwości przylegać do ściany, w razie potrzeby przymocować do ściany, celem zapobiegnięcia upadku szafy Dostęp do wentylacji zapewniony poprzez wyprowadzenie kratek w cokole szafy, z ewentualnym podcięciem korpusu szafy, celem ominięci kratki istniejącej w ścianie Kolorystyka zgodna z projektem, kierunek usłojenia zgodnie z wizualizacjami Wszystkie elementy korpusowe, cokoły i fronty wykonane z płyty laminowanej wiórowej np. Egger H3991 ST10 Buk Country naturalny lub równoważnej oklejone obrzeżem ABS gr. 2 mm w kolorze płyty, klejone klejem poliuretanowym lub klejem na bazie Eva (octanu etylenowo-winylowego) lub równoważnym. Plecy mebli z płyty HDF w kolorze białym Pogrubione elementy wykonane z płyty laminowanej wiórowej np. Egger U960 ST9 Onyx szary lub równoważnej oklejone obrzeżem ABS gr. 2mm w kolorze płyty, klejone klejem poliuretanowym lub klejem na bazie Eva (octanu etylenowo-winylowego) lub równoważnym, 2x18 = 36 mm grubości. Reszta elementów wykonana z pojedynczej płyty 18 mm Szafa wyposażona w możliwość poziomowania śrubami regulacyjnymi/nóżkami z pozycji dolnej półki Fronty zamykane na zamek patentowy z kluczem łamanym, w komplecie 2 klucze, szuflady zamykane na zamek centralny Zawiasy clip top o kącie otwierania 110 stopni z mechanizmem cichego domyku, zintegrowane w puszce o wytrzymałości min. 80 000 cykli Uchwyty dwupunktowe w kolorze patynowany nikiel mat szczotkowany, o rozstawie 160 mm, np. Gamet UU19 Połączenia korpusów za pomocą złączy mimośrodowych i kołków drewnianych, otwory i łby śrub i wkrętów maskowane zaślepkami PCV w kolorze płyty meblowej Cokoły i elementy przyległe do podłogi z dystansem od parkietu ok 5 mm Lustro na wewnętrznej stronie frontu szafy ubraniowej, przyklejone bezpośrednio do frontu, zgodnie z dokumentacją rysunkową, o wymiarach około 450x750 mm (do doprecyzowania po wykonaniu frontu, omijając zamek, uchwyt i zawiasy), lustro srebrne z krawędziami szlifowanymi bez fazy Szafa ubraniowa wyposażona w drążki na wieszaki w dolnej części szafy, W górnej części szafy pantografy z udźwigiem 14-20 kg, z regulowaną szerokością 75-117 cm – ze względu na znaczną wysokość drugiego drążka UWAGA: Wymiary sprawdzić w naturze! Ze względu na listwy przypodłogowe oraz konieczność dostosowania mebli do istniejących elementów wykończenia pomieszczenia, końcowe wymiary mebli mogą się nieznacznie zmienić. |

|  | SZAFA | SZ6 |
| --- | --- | --- |
| Szafa: Szafę ustawić, wypoziomować i wykonać odpowiednie podcięcia w bokach pogrubianych, szafa ma w miarę możliwości przylegać do ściany, w razie potrzeby przymocować do ściany, celem zapobiegnięcia upadku szafy, dopasować szafę jak najściślej do wnęki Kolorystyka zgodna z projektem, kierunek usłojenia zgodnie z wizualizacjami Wszystkie elementy korpusowe, cokoły i fronty wykonane z płyty laminowanej wiórowej np. Egger H3991 ST10 Buk Country naturalny lub równoważnej oklejone obrzeżem ABS gr. 2 mm w kolorze płyty, klejone klejem poliuretanowym lub klejem na bazie Eva (octanu etylenowo-winylowego) lub równoważnym. Plecy mebli z płyty HDF w kolorze białym Pogrubione elementy wykonane z płyty laminowanej wiórowej np. Egger U960 ST9 Onyx szary lub równoważnej oklejone obrzeżem ABS gr. 2 mm w kolorze płyty, klejone klejem poliuretanowym lub klejem na bazie Eva (octanu etylenowo-winylowego) lub równoważnym, grubości 2x18 = 36 mm, reszta elementów wykonana z pojedynczej płyty 18 mm Szafa wyposażona w możliwość poziomowania śrubami regulacyjnymi/nóżkami z pozycji dolnej półki Fronty zamykane na zamek patentowy z kluczem łamanym, w komplecie 2 klucze, szuflady zamykane na zamek centralny Zawiasy clip top o kącie otwierania 110 stopni z mechanizmem cichego domyku, zintegrowane w puszce o wytrzymałości min. 80 000 cykli Uchwyty dwupunktowe w kolorze patynowany nikiel mat szczotkowany, o rozstawie 160 mm, np. Gamet UU19 Połączenia korpusów za pomocą złączy mimośrodowych i kołków drewnianych, otwory i łby śrub i wkrętów maskowane zaślepkami PCV w kolorze płyty meblowej Cokoły i elementy przyległe do podłogi z dystansem od parkietu ok 5 mm Lustro na wewnętrznej stronie frontu szafy ubraniowej, przyklejone bezpośrednio do frontu, zgodnie z dokumentacją rysunkową, o wymiarach około 450x750 mm (do doprecyzowania po wykonaniu frontu, omijając zamek, uchwyt i zawiasy), lustro srebrne z krawędziami szlifowanymi bez fazy Szafa ubraniowa wyposażona w drążki na wieszaki w dolnej części szafy, w górnej części szafy pantografy z udźwigiem 14-20 kg, z regulowaną szerokością 75-117 cm – ze względu na znaczną wysokość drugiego drążka w szerszej części i pantograf z udźwigiem 10 kg, z regulowaną szerokością 50-75 cm UWAGA: Wymiary sprawdzić w naturze! Ze względu na listwy przypodłogowe oraz konieczność dostosowania mebli do istniejących elementów wykończenia pomieszczenia, końcowe wymiary mebli mogą się nieznacznie zmienić. |

|  | WNĘKA Z WIESZAKAMI I SIEDZISKIEM | WNĘKA |
| --- | --- | --- |
| Wnęka z wieszakami i siedziskiem: Elementy meblowe dopasować do cegły dostawiając je jak najściślej Kolorystyka zgodna z projektem, kierunek usłojenia zgodnie z wizualizacjami Wszystkie elementy wykonane z surowej płyty wiórowej gęstości porównywalnej do drewnopodobnej laminowanej np. Egger H3991 ST10 Buk Country naturalny lub równoważnej, 18mm pokryty laminatem (HPL) gr. 0,8 mm w kolorze np. Egger H3991 ST10 Buk Country naturalny lub równoważnej, oklejone obrzeżem ABS gr. 2 mm w kolorze np. Egger U960 ST9 Onyx szary lub równoważnym, klejone klejem poliuretanowym lub klejem na bazie Eva (octanu etylenowo-winylowego) lub równoważnym. Wieszaki podwójne czarne, np. kute stylizowane mocowane za pomocą wkrętów od niewidocznej strony płyty wieszakowej Elementy na cegle mocowane za pomocą wkrętów, otwory i łby śrub i wkrętów maskowane zaślepkami PCV w kolorze płyty meblowej Siedzisko wsuwane na styk we wnękę na ślizgaczach z dystansem od parkietu ok 5 mm. |

|  | REGAŁY | R1, R2, R3, R4 |
| --- | --- | --- |
| Regały: Elementy meblowe dopasować do ścian i zabudów istniejących jak najściślej Regały ustawić, wypoziomować i wykonać odpowiednie podcięcia w bokach, regały mają w miarę możliwości przylegać do ścian, w razie potrzeby przymocować do ścian, celem zapobiegnięcia upadku regałów Kolorystyka zgodna z projektem, kierunek usłojenia zgodnie z wizualizacjami Wszystkie elementy wykonane z z płyty laminowanej wiórowej np. Egger H3991 ST10 Buk Country naturalny lub równoważnej oklejone obrzeżem ABS gr. 2 mm w kolorze płyty, klejone klejem poliuretanowym lub klejem na bazie Eva (octanu etylenowo-winylowego) lub równoważnym. Elementy przyległe do podłogi z dystansem od parkietu ok 5 mm Półki regulowane te, które będą możliwe do regulacji i nie będą narażać konstrukcji na osłabienie Plecy mebli z płyty HDF w kolorze białym Połączenia korpusów za pomocą złączy mimośrodowych i kołków drewnianych, otwory i łby śrub i wkrętów maskowane zaślepkami PCV w kolorze płyty meblowej. |

|  | SOFA SZARA | SOFA |
| --- | --- | --- |
| Sofa typu liv designzoo sofas lub równoważna o min. następujących funkcjach i właściwościach: Sofa 3-osobowa Kolor hampton 371 szary lub równoważny (ostateczny kolor oraz rodzaj obicia do ustalenia z Użytkownikiem po podpisaniu umowy z Zamawiającym) Nogi metalowe, malowane proszkowo Poduszki oparcia ruchome, zdejmowane pokrowce, Poduszki siedziska przymocowane na stałe Rama sofy wykonana z litego drewna, płyty pilśniowej i laminowanej płyty wiórowej Pianka siedziska min. 30 kg/120 N, pianka oparcia min. 23 kg/60 N Wymiary (± 2 cm): wysokość 79 cm, szerokość: 86 cm, długość: 210 cm |  |

|  | FOTEL WIELOBARWNY | F1 |
| --- | --- | --- |
| Fotel typu strandmon uszak butelkowa zieleń lub równoważny o min. następujących funkcjach i właściwościach: Wymiary(± 2 cm): Szerokość: 82 cm Głębokość: 96 cm Wysokość: 101 cm Szerokość siedziska: 49 cm Głębokość siedziska: 54 cm Wysokość siedziska: 45 cm Fotel tapicerowany. Materiał tapicerski o następujących min. właściwościach: Skład łączny: 85% bawełna, 15% poliester Odporność wybarwień na światło (odporność na blaknięcie kolorów) min. 5 w skali od 1 do 8. Odporność na ścieranie min. 45 000 cykli. Rama: lite drewno, sklejka, pianka poliuretanowa o gęstości min. 20 kg/m3, pianka poliuretanowa o gęstości min. 25 kg/m3, pianka poliuretanowa o gęstości min. 35 kg/m3, watolina poliestrowa, płyta wiórowa. Poduszka siedziska: Pianka poliuretanowa o gęstości min. 35 kg/m3, watolina poliestrowa Noga: lity buk, lakier bezbarwny. |  |

|  | FOTEL SZARY | F2 |
| --- | --- | --- |
| Fotel typu strandmon uszak nordvalla ciemnoszary lub równoważny o min. następujących funkcjach i właściwościach: Wymiary(± 2 cm): Szerokość: 82 cm Głębokość: 96 cm Wysokość: 101 cm Szerokość siedziska: 49 cm Głębokość siedziska: 54 cm Wysokość siedziska: 45 cm Fotel tapicerowany. Materiał tapicerski o następujących min. właściwościach: Skład: 100 % poliester odporności wybarwień na światło (odporność na blaknięcie kolorów) min. 5 w skali od 1 do 8. Odporność na ścieranie min. 45 000 cykli. Rama: lite drewno, sklejka, pianka poliuretanowa o gęstości min. 20 kg/m3, pianka poliuretanowa o gęstości min. 25 kg/m3, pianka poliuretanowa o gęstości min. 35 kg/m3, watolina poliestrowa, płyta wiórowa Poduszka siedziska: Pianka poliuretanowa o gęstości min. 35 kg/m3, watolina poliestrowa Noga: lite drewno, bejca. |  |

|  | FOTEL ŻÓŁTY | F3 |
| --- | --- | --- |
| Fotel typu strandmon uszak, skiftebo żółty lub równoważny o min. następujących funkcjach i właściwościach: Wymiary(± 2 cm): Szerokość: 82 cm Głębokość: 96 cm Wysokość: 101 cm Szerokość siedziska: 49 cm Głębokość siedziska: 54 cm Wysokość siedziska: 45 cm Fotel tapicerowany. Materiał tapicerski o następujących min. właściwościach: Skład: 100 % poliester Odporność wybarwień na światło (odporność na blaknięcie kolorów) min. 5 w skali od 1 do 8. Odporność na ścieranie min. 45 000 cykli. Rama: lite drewno, sklejka, pianka poliuretanowa o gęstości min. 20 kg/m3, pianka poliuretanowa o gęstości min. 25 kg/m3, pianka poliuretanowa o gęstości min. 35 kg/m3, watolina poliestrowa, płyta wiórowa Poduszka siedziska: Pianka poliuretanowa o gęstości min. 35 kg/m3, watolina poliestrowa Noga: lite drewno, bejca. |  |

|  | FOTEL CZARNO/BEŻOWY | F4 |
| --- | --- | --- |
| Fotel typu strandmon uszak, vibberbo czarny/beżowy lub równoważny o min. następujących funkcjach i właściwościach: Wymiary(± 2 cm): Szerokość: 82 cm Głębokość: 96 cm Wysokość: 101 cm Szerokość siedziska: 49 cm Głębokość siedziska: 54 cm Wysokość siedziska: 45 cm Fotel tapicerowany. Materiał tapicerski o następujących min. właściwościach: Skład: 100 % bawełna Odporność wybarwień na światło (odporność na blaknięcie kolorów) min. 5 w skali od 1 do 8. Odporność na ścieranie min. 45 000 cykli. Rama: lite drewno, sklejka, pianka poliuretanowa o gęstości min. 20 kg/m3, pianka poliuretanowa o gęstości min. 25 kg/m3, pianka poliuretanowa o gęstości min. 35 kg/m3, watolina poliestrowa, płyta wiórowa Poduszka siedziska: Pianka poliuretanowa o gęstości min. 35 kg/m3, watolina poliestrowa. Noga: lite drewno, bejca. |  |

|  | WOREK - PUFA (SZARY) | WOR1 |
| --- | --- | --- |
| Worek typu sako mximo XXXL outdoor lub równoważny o min. następujących funkcjach i właściwościach: Wymiary (średnica x wys.) min.: 140 x 70 cm. Materiał: atestowany nylon. Kolor szary. Wypełnienie: granulat styropianowy gatunek 1 Dodatkowy, wewnętrzny pokrowiec Wzmacniane szwy Uchwyt do łatwego przenoszenia. |  |

|  | WOREK - PUFA (GRANATOWY) | WOR2 |
| --- | --- | --- |
| Worek typu oscar outdoor lub równoważny o min. następujących funkcjach i właściwościach: Wymiary (średnica/szerokość x wys.) min.: 110 x 90 cm. Materiał: wodoodporny poliester, kolor granatowy np. M8, wytrzymały na działanie promieni słonecznych i innych czynników atmosferycznych. Odporny na wilgoć i zabrudzenia. Pokrowiec zamykany na zamek błyskawiczny i na rzep. Wypełnienie min. 250 L, 100 % całe, nowe, sprężyste i elastyczne kulki styropianowe, nie z odzysku i nie z przemiału. Worek posiada Atest Państwowego Zakładu Higieny. |  |

|  | WOREK - PUFA (CZERWONY) | WOR3 |
| --- | --- | --- |
| Worek typu oscar outdoor lub równoważny o min. następujących funkcjach i właściwościach: Wymiary (średnica/szerokość x wys.) min.: 110 x 90 cm. Materiał: wodoodporny poliester, kolor czerwony np. M5, wytrzymały na działanie promieni słonecznych. Odporny na wilgoć i zabrudzenia. Pokrowiec zamykany na zamek błyskawiczny i na rzep. Wypełnienie min. 250 L, 100 % całe, nowe, sprężyste i elastyczne kulki styropianowe, nie z odzysku i nie z przemiału. Worek posiada Atest Państwowego Zakładu Higieny. |  |

|  | KRZESŁO OBROTOWE | K1 |
| --- | --- | --- |
| Krzesło obrotowe typu mpc wire move lub równoważne o min. następujących funkcjach i właściwościach: Całe ze stali chromowanej, druciane, Wyprofilowane siedzisko, wyposażonew miękki pad. Elementy tapicerowane - pianka obszyta skórą ekologiczną w kolorze czarnym. Z regulacją wysokości. Wymiary(± 1 cm): Szerokość: 48 cm Długość: 52 cm Wysokość: 85-97 cm Szerokość siedziska: 50 cm Głębokość siedziska: 41 cm Wysokość siedziska: 46-58 cm Podstawa pięcioramienna ze stali chromowanej, wyposażona w kółka do powierzchni twardych zapobiegające niszczeniu powierzchni. |  |

|  | KRZESŁO Z CZARNYM SIEDZISKIEM | K2 |
| --- | --- | --- |
| Druciane krzesło z czarnym siedziskiem typu net chorm lub równoważne o min. następujących funkcjach i właściwościach: Całe ze stali chromowanej, druciane, Wyprofilowane siedzisko, wyposażone w miękki pad. Elementy tapicerowane - pianka obszyta skórą ekologiczną w kolorze czarnym. Wymiary (± 1 cm): Wysokość 87 cm Szerokość 50 cm Głębokość 52 cm Wysokość siedziska 45 cm. |  |

|  | KRZESŁO Z CZERWONYM SIEDZISKIEM | K3 |
| --- | --- | --- |
| Druciane krzesło z czarnym siedziskiem typu net chorm lub równoważne o min. następujących funkcjach i właściwościach: Całe ze stali chromowanej, druciane, Wyprofilowane siedzisko, wyposażone w miękki pad. Elementy tapicerowane - pianka obszyta skórą ekologiczną w kolorze czerwonym. Wymiary (± 1 cm): Wysokość 87 cm Szerokość 50 cm Głębokość 52 cm Wysokość siedziska 45 cm. |  |

|  | CHŁODZIARKA PODBLATOWA DO ZABUDOWY | CH1 |
| --- | --- | --- |
| Chłodziarka podblatowa do zabudowy: Maksymalne wymiary (wys. x szer. x gł.): 81,5 x 56 x 55 cm. Chłodziarka przeznaczona do zabudowy. Całkowita pojemność netto chłodziarki min. 106 L. Pojemność netto chłodziarki (bez zamrażarki) min. 90 L. Sterowanie mechaniczne. Automatyczne odszranianie (rozmrażanie) chłodziarki, ręczne odszranianie (rozmrażanie) zamrażalnika. Zasilanie: 230 V, 50 Hz, klasa energetyczna: A+. Oświetlenie wnętrza chłodziarki - żarówka LED. Poziom hałasu: ≤ 40[dB]. Dwie półki chłodziarki, pełnej szerokości, szklane z obramowaniem, z możliwością regulacji wysokości. Dwie półki na drzwiach, pojemnik na jajka, pojemnik na nabiał. Komora zamrażarki wewnątrz. Obustronny montaż drzwi, nóżki - stopy regulowane. UWAGA: Wykonawca dostosuje kierunek otwierania drzwi chłodziarki do wymagań Bezpośredniego Użytkownika. |

|  | ZEGAR ŚCIENNY | ZEG |
| --- | --- | --- |
| Zegar ścienny typu mase xl nt lub równoważny o min. następujących funkcjach i właściwościach: Materiał: szkło akrylowe PMMA . Z dużymi wskazówkami oraz płynnym mechanizmem, który działa bezszmerowo. Wymiary (± 2 cm): Wysokość 70 cm, Szerokość 65 cm Zasilanie 1 x bateria AA (w komplecie z zegarem). |

|  | DREWNIANA MAPA ŚWIATA | MAPA |
| --- | --- | --- |
| Drewniana mapa świata: Wymiary (± 2 cm): 200 x 100 cm Wykonana ze sklejki naturalnej 12 mm Składa się z 7 dużych elementów, 24 małych wysp oraz instrukcji montażu Z wygrawerowanymi granicami państw i podpisami państw w języku polskim Kolor: dąb. |  |

|  | ILOŚĆ WYPOSAŻENIA MEBLOWEGO |
| --- | --- |
| Lp. | Nazwa wyposażenia | Symbol | Ilość szt. /kpl |
|  | STOLIK KAWOWY | S1 | 10 |
|  | STOLIK KAWOWY | S2 | 2 |
|  | STOLIKI MOBILNE | S3 | 5 |
|  | SZAFKA RTV | RTV | 1 |
|  | SZAFA | SZ1 | 1 |
|  | SZAFA | SZ2 | 1 |
|  | BIURKO | B | 1 |
|  | WITRYNKA NA PUCHARY, MEDALE | W | 1 |
|  | STÓŁ DO PRACY/KONFERENCYJNY | S4 | 8 |
|  | SZAFKA NA DOKUMENTY | SZ3 | 2 |
|  | SZAFKA NA DOKUMENTY | SZ4 | 1 |
|  | ANEKS KUCHENNY | ANEKS | 1 |
|  | SZAFA | SZ5 | 1 |
|  | SZAFA | SZ6 | 1 |
|  | WNĘKA Z WIESZAKAMI I SIEDZISKIEM | WNĘKA | 1 |
|  | REGAŁ | R1 | 1 |
|  | REGAŁ | R2 | 1 |
|  | REGAŁ | R3 | 1 |
|  | REGAŁ | R4 | 1 |
|  | SOFA SZARA | SOFA | 2 |
|  | FOTEL WIELOBARWNY | F1 | 1 |
|  | FOTEL SZARY | F2 | 2 |
|  | FOTEL ŻÓŁTY | F3 | 1 |
|  | FOTEL CZARNO/BEŻOWY | F4 | 1 |
|  | WOREK - PUFA (SZARY) | WOR1 | 2 |
|  | WOREK - PUFA (GRANATOWY) | WOR2 | 5 |
|  | WOREK - PUFA (CZERWONY) | WOR3 | 4 |
|  | KRZESŁO OBROTOWE | K1 | 1 |
|  | KRZESŁO Z CZARNYM SIEDZISKIEM | K2 | 14 |
|  | KRZESŁO Z CZERWONYM SIEDZISKIEM | K3 | 6 |
|  | CHŁODZIARKA PODBLATOWADO ZABUDOWY | CH1 | 1 |
|  | ZEGARY ŚCIENNY | ZEG | 2 |
|  | DREWNIANA MAPA ŚWIATA | MAPA | 1 |

Oświadczam, że zaoferowane przez reprezentowanego przeze mnie Wykonawcę wyposażenie spełnia wymagania techniczno-eksploatacyjne, jakościowe i funkcjonalne przedstawione w powyższych tabelach oraz wszystkie pozostałe wymagania wymienione w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i w załącznikach do niej.

...............………….........………...…………

(podpisy i pieczątki upełnomocnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) firmy Wykonawcy) *)

*) Wypełnia Wykonawca